## Slide 1: MIPS RAM使用方法

## Slide 2: 后续ppt为MIPS RAM的设计

## Slide 3: MIPS RAM设计
实验目的：
理解主存地址基本概念，理解存储器扩展基本思想，并能利用相关原理构建能同时支持字节、半字、字访问的存储器。
需要使用器件：多路选择器，译码器，双端口存储器…

## Slide 4: MIPS RAM设计
实验内容：利用4个4K*8位的 RAM 组件进行扩展，设计完成能按照8位、16位、32位进行读写访问的32位存储器，存储器引脚定义如下
）

## Slide 5: 假定4个4K*8的0单元依次存放11223344 地址： 0000 0000 0000
输出 | 模式 | 含义 | 3# | 2# | 1# | 0#
11223344 | 00 | 字读 | 11 | 22 | 33 | 44
00000044 | 01 | 字节读 |  |  |  | 44
00003344 | 10 | 半字读 |  |  | 33 | 44
地址： 0000 0000 0001
little endian
读
数
据
输出 | 模式 | 含义 | 3# | 2# | 1# | 0#
11223344 | 00 | 字读 | 11 | 22 | 33 | 44
00000033 | 01 | 字节读 |  |  | 33 | 
00003344 | 10 | 半字读 |  |  | 33 | 44

## Slide 6: 假定4个4K*8的0单元依次存放11223344 地址： 0000 0000 0010
输出 | 模式 | 含义 | 3# | 2# | 1# | 0#
11223344 | 00 | 字读 | 11 | 22 | 33 | 44
00000022 | 01 | 字节读 |  | 22 |  | 
00001122 | 10 | 半字读 | 11 | 22 |  | 
地址： 0000 0000 0011
little endian
读
数
据
输出 | 模式 | 含义 | 3# | 2# | 1# | 0#
11223344 | 00 | 字读 | 11 | 22 | 33 | 44
00000011 | 01 | 字节读 | 11 |  |  | 
00001122 | 10 | 半字读 | 11 | 22 |  | 

## Slide 7: 地址： 0000 0000 0000
输入数据 | 模式 | 含义 | 3# | 2# | 1# | 0#
11223344H | 00 | 字写 | 11 | 22 | 33 | 44
 | 01 | 字节写 |  |  |  | 44
 | 10 | 半字写 |  |  | 33 | 44
输入数据 | 模式 | 含义 | 3# | 2# | 1# | 0#
11223344H | 00 | 字写 | 11 | 22 | 33 | 44
 | 01 | 字节写 |  |  | 44 | 
 | 10 | 半字写 |  |  | 33 | 44
地址： 0000 0000 0001
little endian
写数据Ox11223344

## Slide 8: 地址： 0000 0000 0010
输入数据 | 模式 | 含义 | 3# | 2# | 1# | 0#
11223344H | 00 | 字写 | 11 | 22 | 33 | 44
 | 01 | 字节写 |  | 44 |  | 
 | 10 | 半字写 | 33 | 44 |  | 
输入数据 | 模式 | 含义 | 3# | 2# | 1# | 0#
11223344H | 00 | 字写 | 11 | 22 | 33 | 44
 | 01 | 字节写 | 44 |  |  | 
 | 10 | 半字写 | 33 | 44 |  | 
地址： 0000 0000 0011
little endian
写数据Ox11223344

## Slide 9
设计思路：
将4个4K*8的存储器进行扩展，A13..A2片内地址(字地址)，A1A0字节地址，A1半字地址
读：利用字地址同时选通4个芯片，读出D3D2D1D0 ，然后根据读模式和地址低位从读出数据D3D2D1D0中选择性输出到out引脚（字/半字/字节），空余部分补0
写：根据模式位和地址低位，将输入数据重新组织，生成各芯片的数据输入；然后根据模式和低位地址形成芯片选通信号

## Slide 10: 写存储器：设原始待写数据Din= D3D2D1D0
mode | 低2位 | 待写数据 | 实际写数据格式 | 实际选通芯片
OO（字写） | ** | D3D2D1D0 | D3D2D1D0 | 3#2#1#0#
01（字节写） | 00 | X3X2X1D0 | D0D0D0D0 | 0#
01（字节写） | 01 | X3X2X1D0 | D0D0D0D0 | 1#
01（字节写） | 10 | X3X2X1D0 | D0D0D0D0 | 2#
01（字节写） | 11 | X3X2X1D0 | D0D0D0D0 | 3#
10（半字写） | 1* | X3X2D1D0 | D1D0D1D0 | 3#2#
10（半字写） | 0* | X3X2D1D0 | D1D0D1D0 | 1#0#
当mode=10: Din32=>D1D0D1D0,由地址低1位选择CS
当mode=10 , 且A1=1时，选通3#2#, 进行写
mode=10, 且A1=0时，选通1#0#, 进行写
mode=01: din32=>D0D0D0D0,由地址低2位形成各芯片选信号CS
X:无用数据

## Slide 11
字写
半字写
字节写

## Slide 12: 读存储器：设D=D3D2D1D0
模式mode | 低2位 | 内部读出 | 实际输出
OO | ** | D3D2D1D0 | D3D2D1D0
01 | 00 | D3D2D1D0 | 00 00 00 D0
01 | 01 | D3D2D1D0 | 00 00 00 D1
01 | 10 | D3D2D1D0 | 00 00 00 D2
01 | 11 | D3D2D1D0 | 00 00 00 D3
10 | 1* | D3D2D1D0 | 00 00 D3 D2
10 | 0* | D3D2D1D0 | 00 00 D1 D0
读数据时，4个芯片同时选通，然后根据mode和A1A0确定输出数据:
当mode=10: 存储器同时输出D3D2D1D0，
当A1=1时，将D3D2送出 当A1=0时，将D1D0送出

## Slide 13
字读
半字读
字节读

## Slide 14
仔细分析：由4个1K*8位扩展成
1K*32位/4K*8位/2K*16 位

## Slide 15: MIPS RAM设计
实验电路文件：storage.circ